| Технические характеристики транспортного средства – снегоход POLARIS WIDETRAK IQ, 2008 год выпуска, пробег 2 899 км |
| --- |
| Двигатель |  |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество цилиндров/Рабочий объем см3 | 2/750 см3 |
| Диаметр и ход поршня | 85*66 мм |
| Мощность (л.с.) | 80 л.с. |
| Система выпуска | Одиночная труба |
| Смесеобразование | Система EFI |
| Тип дискового тормоза | гидропривод |
| Вариатор | Р-85/Polaris Button |
| Подвеска |  |
| Передняя подвеска | IQ |
| Ход передней подвески (см) | 25,4 см |
| Передние амортизаторы | Nitrex |
| Лыжи (модель) | Gripper |
| Задняя подвеска | Utility-Tipped Reat |
| Ход задней подвески (см) | 28 см |
| Передний амортизатор задней подвески | Gas IF P |
| Задний амортизатор задней подвески | Gas IF P |
| Гусеница (Ш*Д*В дюймов) | 20*156*1,25 |
| Размеры |  |
| Сухой вес (кг) | 331,1 кг |
| Общая длина (см) | 347 см |
| Общая ширина (см) | 121,9 см |
| Высота (см) | 134 см |
| Расстояние между центр. осями лыж (см) | 108 см |
| Емкость топливного бака (л) | 54,1 л |
| Особенности комплектации |  |
| Рулевое управление | Фиксированное |
| Тип сидения | Двухместное, с регулируемой спинкой и багажным отсеком |
| Тип приборов | Многофункциональный цифровой дисплей (MFD) |
| Ветровое стекло | 50 см, прозрачное |
| Электрический стартер | Базовая комплектация |
| Реверс | Режимы: повышающая –понижающая –нейтраль -задний ход |
| Розетка 12В (пос. ток) | Базовая комплектация |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемые |
| Подогреваемые ручки для пассажира | Базовая комплектация, регулируемые |
| Зеркала | Базовая комплектация |
| Задний багажник/Буксировочное устройство | Базовая комплектация |